## Slide 1: Datenlink und Videoübertragung
Verschicken von Daten über Wifi
Ad-hoc-Kompatibilität durch Wifi-Erweiterung durch andere Drohnen mit gleicher HW
Paralleles Aufnehmen und Darstellen des Videostreams
Videostream:
  Auflösung: 1920 x 1080
  Frames: ≥ 25 Bilder pro Sekunde
  Latenz: < 1 s
Verwendete Hardware und Framework:
  Ubiquiti UAP-AC-M Wireless Access Point UniFi AP AC Mesh
  PoE-Injector
  GandAlf-Framework
Anforderungen
Abbildung: Wifi-Modul mit omnidirektionale Antennen
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1439/1668/products/UAP-AC-M_Front-2_grande.png?v=1619696313

## Slide 2: Datenlink und Videoübertragung
Benötigte Mindestübertragungsgeschwindigkeit:
  Bildpunkte: 1920 x 1080 = 2.073.600
  Pixelgröße im RGB-Farbraum mit 16 Millionen Farben: 3 Byte/Bildpunkt bzw. 24 Bits/Bildpunkt
  Bildgröße: Bildpunkte x Pixelgröße = 2.073.600 Bildpunkte * 3 Byte/Bildpunkt = 6.220.800 Bytes/Bild
  Videogröße: Bildgröße x Frames = 6.220.800 Bytes/Bild * 25 Bilder/Sekunde =
    155.520.000 B/s oder 155.520 KB/s oder 155,52 MB/s
     Kodierung des Videostreams notwendig
Anforderungen

## Slide 3: Datenlink und Videoübertragung
Wahl der Kodierung: H264
Gründe:
  Weite Verbreitung der Komptabilität
  HW-Codierung auf der GPU des Jetson Xavier NX möglich
Kodierung des Videostreams
 | H264 (AVC) | H265 (HVEC) | VP9
1080p (25 fps) | 6 - 10 MB/s | 3 - 5 MB/s | 3 - 5 MB/s
Leistungsanforderung | niedrig | hoch | hoch
Kodierungsdauer | kurz | mittel | mittel

## Slide 4: Datenlink und Videoübertragung
Sender:
- Implementierung der Gstreamer-Pipeline in das Stitching
Gstreamer Pipeline
Quelle (source) mit Eigenschaften
Videoeigenschaften des Zielstreams festlegen
Kodierungseigenschaften einstellen und Video kodieren
Videostream in UDP-Pakete aufteilen
IP-Adresse und Port einstellen (UDP-sink)
Übertragung über das Netzwerk

## Slide 5: Datenlink und Videoübertragung
Empfänger:
- Ausführung im Terminal
Gstreamer Pipeline
Daten über das Netzwerk (source)
Eingang am UDP source am Port (beim Sender festgelegt)
Tee (Verzweigung)
Queue
Multiplexer
Speichern des Videostream (sink)
Videodekodieren
Videostream darstellen (sink)
Queue