## Slide 1: Datenlink und Videoübertragung
Verschicken von Daten über Wifi
Paralleles Aufnehmen und Darstellen des Videostreams
Videostream:
  Auflösung: 1920 x 1080
  Frames: ≥ 25 Bilder pro Sekunde
  Latenz: < 1 s
Benötigte Mindestübertragungsgeschwindigkeit:
  Bildpunkte: 1920 x 1080 = 2.073.600
  Pixelgröße im RGB-Farbraum mit 16 Millionen Farben: 3 Byte/Bildpunkt bzw. 24 Bits/Bildpunkt
  Bildgröße: Bildpunkte x Pixelgröße = 2.073.600 Bildpunkte * 3 Byte/Bildpunkt = 6.220.800 Bytes/Bild
  Videogröße: Bildgröße x Frames = 6.220.800 Bytes/Bild * 25 Bilder/Sekunde =
    155.520.000 B/s oder 155.520 KB/s oder 155,52 MB/s
     Kodierung des Videostreams notwendig
Anforderungen

## Slide 2: Datenlink und Videoübertragung
Wahl der Kodierung: H264
Gründe:
  Weite Verbreitung der Komptabilität
  HW-Codierung auf der GPU des Jetson Xavier NX möglich
Kodierung des Videostreams
 | H264 (AVC) | H265 (HVEC) | VP9
1080p (25 fps) | 6 - 10 MB/s | 3 - 5 MB/s | 3 - 5 MB/s
Leistungsanforderung | niedrig | hoch | hoch
Kodierungsdauer | kurz | mittel | mittel

## Slide 3: Datenlink und Videoübertragung
Sender:
Gstreamer Pipeline
Quelle (source) mit Eigenschaften
Videoeigenschaften des Zielstreams festlegen
Kodierungseigenschaften einstellen und Video kodieren
Videostream in UDP-Pakete aufteilen
IP-Adresse und Port einstellen (UDP-sink)
Übertragung über das Netzwerk

## Slide 4: Datenlink und Videoübertragung
Empfänger:
Gstreamer Pipeline
Daten über das Netzwerk (source)
Eingang am UDP source am Port (beim Sender festgelegt)
Tee (Verzweigung)
Queue
Multiplexer
Speichern des Videostream (sink)
Videodekodieren
Videostream darstellen (sink)
Queue